Программирование Радиодвигателей  «ELERO» тип 8-9   «CSM-F-868 МГц»

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ НЕОБХОДИМО РАЗМОТАТЬ ПОЛОТНО РУЛОННОЙ ШТОРЫ НА 30 СМ ОТ ВЕРХНЕГО ПОЛОЖЕНИЯ.

1.Ввод приемника электродвигателя в режим программирования:

Отключить питание на 10 секунд от мотора и включить снова.

В течении 5 минут приемник мотора будет находиться в режиме программирования, который позволяет вводить и стирать информацию из памяти приемника.

В СЛУЧАИ ЕСЛИ ВЫ ПРОГРАММИРУЕТЕ  НЕСКОЛЬКО ДВИГАТЕЛЕЙ НА ПДУ, ТО ОБЯЗАТЕЛЬНО ОБЕСТОЧИВАЙТЕ ВСЕ ДВИГАТЕЛИ , КОТОРЫЕ В ДАННЫЙ МОМЕНТ НЕ УЧАВСТВУЮТ В ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

2. Запись информации о частоте пульта ДУ и кнопках AUF( ▲ ) и AB   (▼ ) в память приемника:

На ПДУ нажать кнопку  «P» (в случаи, если вы используете многоканальный пульт, вам необходимо после нажатия кнопки «P» выбрать канал на который будет осуществлено программирование), двигатель начнет движение вверх и через некоторое время вниз и снова вверх (обязательно необходимо запомнить, в какую сторону начнет двигатель первое движение ВВЕРХ или ВНИЗ, т.к. при программирование концевых положений в первую очередь программируется противоположное направление по отношению первого движение двигателя после нажатия кнопки «Р»). По данной инструкции после нажатия кнопки «Р» первое движение двигатели было вверх. Как только полотно рольшторы пойдет вверх на ПДУ нажать кратко кнопку ▲ (двигатель кратковременно остановиться, затем полотно продолжит движение вверх). Как только полотно пойдет вниз – нажать кнопку ▼ и держать ее до полной остановки полотна.

3. Программирование верхнего и нижнего  концевых положений:

После выполнения пункта 2, кнопкой ▼ доводим полотно до нижнего конечного положения (если ранее было введено нижнее положение, которое не дает возможности опустить полотно до требуемого положения, необходимо стереть информацию о предыдущем нижнем положении из памяти приемника (нажать одновременно  ▲▼ и дождаться двух звуковых щелчков)). Затем продолжить опускать полотно до нужного уровня и записать это положение в память приемника – нажать ▲ и ▼ до одного звукового щелчка. Поднять полотно до верхнего положения и записать кнопками ▲ и ▼ до одного звукового щелчка.

Чтобы стереть из памяти приемника двигателя всю информацию, необходимо нажать одновременно «P»,  «AUF», «AB» и «STOP» на 7-10 секунд ! В Случаи если вам необходимо стереть только один из каналов, то необходимо выбрать необходимый канал для удаления и нажать одновременно «P» и «STOP» на 7-10 секунд.

* - Настройки концевых положений могут  стереться с памяти двигателя при скачке напряжения.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СТЕРТЫХ КОНЦЕВИКОВ:

- В Случаи, если двигатель реагирует только на нажатие кнопки AUF или AB и вам не приходится останавливать движение двигателя кнопкой STOP, вам достаточно опустить до необходимого вам нижнего положение, и одновременно нажать кнопки AUF и AB, пока двигатель не сделает колебательное движение вверх/вниз, после проведенной операции, с помощью кнопки AUF доводите до необходимого верхнего положения и одновременно нажимаете кнопки AUF и AB пока двигатель не сделает колебательное движение вверх/вниз. Концевые положения выставлены.

- В Случаи, если двигатель реагирует только на нажатие кнопки AUF или AB, но при отпускание кнопки направления полотна продолжает двигаться, необходимо остановить двигатель кнопкой STOP, после этого необходимо полотно выставить посередине и одновременно нажать кнопки AUF и AB пока двигатель не сделает колебательное движение вверх/вниз, дальнейшие действия согласно пункту 1.

- В Случаи, если концевые положения сместились, вам необходимо стереть из памяти приемника информацию по каналу смещенных концевиков (Выбираете необходимы канал, который вам нужно и необходимо нажать ПРОГР «P» и «STOP» на 7-10 секунд! После этого используйте инструкцию для настройки двигателя         (ВАЖНО: При групповом управление необходимо обесточить все ранее запрограммированные двигатели и программировать необходимый двигатель в отдельности).